## Slide 1
Prévision océanographique côtière opérationnelle
------
Projet Mer Sure
Bruno Le Squère & Stéphanie Louazel

## Slide 2
Sommaire
    Contexte général
    Capacité OCO du SHOM
    Projet CPER Bretagne « Mer Sure »
    Activités R&D en modélisation océanographique
    Conclusions et perspectives

## Slide 3
  Trois missions primordiales
    Service hydrographique national
    Soutien de la défense
    Soutien aux politiques publiques maritimes et littoral
      Délimitations maritimes
      Référent national pour le niveau de la mer
      Constitution avec l’IGN du référentiel géographique du littoral (litto3D)
      Contribution au dispositif de vigilance vagues-submersion sous l’égide de Météo-France
      Contribution à la DCSMM
      ….
Contexte général

## Slide 4
  une organisation verticale intégrée …
    … de la recherche jusqu’aux services opérationnels
  sur des thématiques variées
    Océanographie physique – vagues
    Hydrologie – biochimie
    Bathymétrie
    Sédimentologie – turbidité
    Marée – niveau de la mer
    Gravimétrie – magnétisme
    Acoustique sous-marine
  avec des collaborations multiples
    Ifremer, Météo-France, CNRS, CNES, IUEM, universités, ENSTA,….
  et une flotte hydro-océanographique
Contexte général

## Slide 5
Sommaire
    Contexte général
    Capacité OCO du SHOM
    Projet CPER Bretagne « Mer Sure »
    Activités R&D en modélisation océanographique
    Conclusions et perspectives

## Slide 6
  1971 : SHM devient SHOM
  1988 : Campagne océanographique Athena88
  1991 : Création du Centre d’Océanographie du SHOM
  1995 : Chapelle Aubareuil  MERCATOR Océan
  1997 : Mise en service de la 1ère version de SOAP
Quelques dates clés
QG
SOAP-1
SOAP-2
QG
F1D
Clim
F1D
Clim
SOAP-3
Clim
F1D
PE
1997
2004
2010
  2014 : Mise en service des modèles régionaux HYCOM Manche-Gascogne et Méditerranée

## Slide 7
SOAP
ADOPTER
SUPERVISER
000011011010000100101010010100101010010101001001000
Modélisation météo
Observations : Coriolis
Données
MODELISER
Modélisation océano :
Mercator Ocean,
NRL
PRODUIRE
Le Système Opérationnel d’Analyse et de Prévision de l’océan (SOAP)
Service 7j/7
2 ingénieurs + 4 techniciens
>50 types de produits/jour
QUALIFIER
Notes:   Système intégré de production, d’exploitation et d’expertise
  Adopter : Recueillir et qualifier tous les informations nécessaires
  Modéliser : Opérationnaliser et automatiser la mise en œuvre des modèles
  Fabriquer : Produire de la valeur ajoutée militaire / vérifier la production
  Qualifier : qualifier les modèles et les produits
  Servir : préparer les commandes

## Slide 8
Diffusion sur data.shom.fr
Portail de l’information géographique maritime et littorale de référence

## Slide 9
Sommaire
    Contexte général
    Capacité OCO du SHOM
    Projet CPER Bretagne « Mer Sure »
    Activités R&D en modélisation océanographique
    Conclusions et perspectives

## Slide 10
  Projet CPER Bretagne 2015-2020
  Objectifs généraux
    Contribuer aux dispositifs de surveillance, de prévision et d’alerte répondant aux besoins des politiques publiques maritimes (directive cadre stratégie pour le milieu marin, action de l’Etat en mer, prévention et gestion des risques naturels),
    Soutenir le développement de l’économie maritime et des applications nécessaires à l’efficience et à la protection des activités économiques et humaines dans les eaux côtières et littorales (énergies marines renouvelables, transport maritime, routage, exploration des ressources énergétiques et minérales, exploitation des bio-ressources marines)
  Dans la continuité de PREVIMER
    Capitaliser sur les acquis et poursuivre la dynamique de PREVIMER
    Développer des services dédiés répondant à des besoins identifiés
    Renforcer le partenariat avec les PME/PMI
Projet CPER « Mer Sure »

## Slide 11
  Volet n°1 « Modélisation »
    Amélioration des outils de modélisation en zone côtière et littorale, notamment dans les zones à enjeux (couplage, assimilation, zoom, etc.)
  Volet n°2 « plateforme collaborative »
    Création d’une plateforme collaborative avec son espace de services pour le développement de produits nouveaux associant partenaires privés et publics (crowd sourcing, community sourcing, …)
  Volet n°3 « services dédiés »
    Conception et mise au point des services dédiés répondant aux besoins DCSMM, AEM et risques côtiers
  Volet n°4 « transfert de savoir-faire »
    Formation et transfert de savoir faire, de technologies et de données vers les PME (notamment via la plateforme collaborative)
Définition du Projet « Mer Sure »

## Slide 12
Sommaire
    Contexte général
    Capacité OCO du SHOM
    Projet CPER Bretagne « Mer Sure »
    Activités R&D en modélisation océanographique
    Conclusions et perspectives

## Slide 13
Activités R&D en modélisation océanographique
Développement de :
5 maquettes régionales de circulation générale
2 maquettes régionales spécifiques « surcote »
Golfe de Gascogne
1’, 40 couches
Mer Méditerranée
1’, 32 couches
Façade ibérique
1’, 32 couches
Indien Nord-Ouest
1/20°, 40 couches
Golfe de Guinée
académique
Atlantique Nord-Est, 400 m à 2 km
Méditerranée Occidentale, 800 m à 5 km

## Slide 14
Activités R&D en modélisation océanographique
Campagnes à la mer pour la validation des maquettes

## Slide 15
Activités R&D en modélisation océanographique
Raffinement de maillage
Applications : modélisation côtière (surcotes,…)
3 approches :
Grilles curvilinéaires
HYCOM-AGRIF
grilles emboîtées
un seul code exécutable pour l’ensemble des grilles
Utilisation du coupleur
grilles emboîtées
autant de codes exécutables que de grilles
(utilisé aussi pour le couplage avec les vagues)
une seule grille

## Slide 16
Activités R&D en modélisation océanographique
Raffinement de maillage
HYCOM-AGRIF
Zone Gascogne
Grille 0 à 1800 m
Zone Aquitaine
Grille 1 à 600 m
Zone Xynthia
Grille 2 à 600 m
SST sur la zone Gascogne
Grille 0

## Slide 17
HYCOM-AGRIF
SST sur la zone Aquitaine
Grille 0
SST sur la grille Aquitaine
Grille 1
Activités R&D en modélisation océanographique
Raffinement de maillage

## Slide 18
Activités R&D en modélisation océanographique
Raffinement de maillage
HYCOM-AGRIF
SST sur la zone Xynthia
Grille 0
SST sur la zone Xynthia
Grille 1
SST sur la zone Xynthia
Grille 2

## Slide 19
Activités R&D en modélisation océanographique
Raffinement de maillage
Grilles curvilinéaires
Configurations barotropes pour le système de prévision des surcotes de Météo-France
Surcote (m) le 12.24.2013, 01 UTC (tempête Dirk)
Carte de vigilance de Météo-France
Projet Homonim

## Slide 20
Couplage avec les vagues
Applications : modélisation côtière (surcotes,…)
Termes supplémentaires dus à l’effet des vagues :
Termes liés à la dérive de Stokes dans l’équation de continuité,
Termes liés à la dérive de Stokes dans l’équation barotrope,
Force Vortex et termes non conservatifs dus aux vagues dans l’équation du moment.
Couplage entre HYCOM et WW3 est réalisé via le coupleur Oasis
Activités R&D en modélisation océanographique

## Slide 21
Activités R&D en modélisation océanographique
Couplage avec les vagues
Schéma de couplage sur le golfe de Gascogne entre HYCOM et WW3 via Oasis
Objectif : améliorer le système opérationnel de prévision des surcotes de Météo-France
Configuration barotrope avec des grilles HYCOM curvilinéaires emboîtées
HYCOM 1
HYCOM 3
HYCOM 2
HYCOM 4
WW3
HYCOM 1
HYCOM 2
HYCOM 3
HYCOM 4
WW3
Couplage 1 way aux frontières d’HYCOM
SSH et courant
Couplage 1 way sur tout le domaine de WW3
SSH, courant, masque des points découvrants
Couplage 1 way sur tout le domaine de la grille 4 HYCOM
Dérive de Stokes, déferlement, fréquence, direction et hauteur significative des vagues

## Slide 22
Effets non-hydrostatiques
Applications : marée interne et solitons
Un terme supplémentaire de pression non hydrostatique est estimé et utilisé dans l’équation du moment horizontal
Hypothèses :
Termes non-linéaires impliquant la vitesse verticale négligés
Activités R&D en modélisation océanographique
Evolution temporelle de l’interface (saut : 50 m)
Rouge : solution hydrostatique
Noire : solution non-hydrostatique
Gras : topographie
T0
T0+12
Plateau continental
Plaine abyssale

## Slide 23
Activités R&D en modélisation océanographique
Schémas numériques
Participation à COMODO
Amélioration des schémas numériques
Vortex barocline
Jet barocline
Up welling
Talus
Bol de Thacker
conditions aux limites ouvertes
solveur barotrope

## Slide 24
Activités R&D en modélisation océanographique
Outils numériques
« Historiques »
HYCOM pour la circulation
WW3 pour les vagues
« Récents »
Agrif et OASIS pour le raffinement de maillage
OASIS pour le couplage HYCOM/WW3
« Prévus »
PISCES comme module de biogéochimie
Choix module de sédimentologie en cours
« Futur»
Modèle fines échelles
CROCO

## Slide 25
Activités R&D en modélisation océanographique
Pré-traitements
frontières ouvertes
forçage météo
débits rivières
Run
HYCOM-AGRIF
« Contrôle qualité »
Détection valeurs aberrantes
Post-traitements
diagnostics
marégraphes
mouillages permanents
profils in-situ profiles
données radars HF
SST satellite
Comparaisons obs/modèle
cartes horizontales
sections verticales
détection de processus
page intranet
Système temps réel en cours de développement

## Slide 26
Système opérationnel actuel
Pré-traitements
Run
HYCOM
Système 1 : Golfe de Gascogne
Système 2 : Mer Méditerranée
Produits
défense
Site internet data.shom.fr
frontières ouvertes
forçage météo
débits rivières

## Slide 27
Perspectives
Volet Opérationnel
  Extension de la couverture des modèles opérationnels HYCOM
  Mettre en service opérationnel la fonction de zoom AGRIF/OASIS
  Passage de l’assimilation de données d’observation in situ-satellitaire en opérationnel
Volet R&D
  CPER Mer sure
  Suite Homonim
  Croco
  Améliorations des configurations régionales HYCOM

## Slide 28
Questions ?
Data.shom.fr